INO bestanden behorend bij artikel Arduino elektronica -8-

De waarde -123- in het interne EEPROM geheugen op positie -0- opslaan.

#include <EEPROM.h>		// eeprom bibliotheek inladen

int adres = 0;			// Het adres in de EEPROM (0-511 byte)

int waarde = 123;			// De waarde om op te slaan (max 255).

void setup() {

Serial.begin(9600);			// seriële communicatie

EEPROM.write(adres, waarde);	// Waarde schrijven in de EEPROM.

Serial.println(EEPROM.read(adres));// Lees de waarde uit op adres.

}

void loop() { }			// lege loop, verplicht aanwezig.

Lees een blok van 512 bytes uit het interne EEPROM geheugen.

#include <EEPROM.h>		// EEPROM bibliotheek inladen

int adres = 0;			// geheugen adres in EEPROM

int waarde;				// te lezen variabelen uit het geheugen

void setup(){

Serial.begin(9600);			// seriële communicatie

}

void loop(){

waarde = EEPROM.read(adres);	// lees data van geheugenlocatie

Serial.print(adres);			// print het adres van de geheugenlocatie

Serial.print("\t");			// een TAB

Serial.println(waarde);		// print de gelezen waarde

adres++;				// verhoog adres met 1, volgend adres

if (adres == 512) adres = 0;		// als het 255 is, begin opnieuw (max 1024)

delay(100);			// korte pauze

}

Data loggen: Schrijf een lijst waarden, gelezen van analoog -0- in EEPROM

#include <EEPROM.h> 		// EEPROM bibliotheek inladen

int adres = 0;			// begin adres -0-

void setup() { }			// leeg, verplicht aanwezig

void loop() {

int waarde = analogRead(0) / 4; 	// waarde max 8 bit, analog is 10 bits

EEPROM.write(adres, waarde);	// schrijf de gelezen waarde in het geheugen.

adres++;				// verhoog adres

if (adres == 512)adres = 0;		// bij 255 begin opnieuw

delay(100);			// korte pauze tussen twee metingen.

}

Onbekende interne EEPROM grootte opzoeken.

#include <EEPROM.h> 		// EEPROM bibliotheek inladen

void setup(){

Serial.begin(9600);

Serial.print (EEPROM.length());	// bij de Uno is dat 1024 bytes

}

void loop() { }			// leeg, maar verplicht aanwezig.

## Gehele interne EEPROM schoonmaken (met waarde -0- laden)

#include <EEPROM.h>

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT);	      // interne led uitgang

for (int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) EEPROM.write(i, 0);

}

void loop() {

digitalWrite(13, millis() & 128);  // zodra de EEPROM is gewist gaat de led knipperen

}

Één waarde in externe EEPROM laden en lezen.

#include <Wire.h>			// de I2C communicatie

#define adres 0x57			// adres van de chip

byte data;				// de te schijven variabele

void setup(){

Serial.begin(9600);			// seriële communicatie

Wire.begin();			// start de I2C communicatie

delay(100);			// stabilisatietijd (is dit wel nodig?)

// schrijven

Wire.beginTransmission(adres);	// het adres van de chip (0x57)

Wire.write(0x00);			// de MSB geheugen locatie

Wire.write(0x00);			// de LSB geheugen locatie

Wire.write("A");			// schrijf de letter 'A' kan ook 0x41 of 65

delay(10);				// stabilisatie

Wire.endTransmission();		// einde I2C transmissie

delay(10);				// stabilisatie

// lezen

Wire.beginTransmission(adres);	// chip adres (0x57)

Wire.write(0x00);			// MSB geheugen locatie

Wire.write(0x00);			// LSB geheugen locatie

Wire.endTransmission();		// einde instellling geheugen locatie

delay(10);				// stabilisatie

Wire.requestFrom(adres, 1);		// vraag één de inhoud van de eerste locatie

delay(10);				// stabilisatie

data = Wire.read();			// lees de geheugenlocatie

Serial.write(data);			// print de data op het scherm

Serial.println();			// nieuwe regel

delay(10); 				// stabilisatie

}

void loop(){  }			// leeg, verplicht aanwezig

Een reeks data wegschrijven en uitlezen (het alfabet).

#include <Wire.h>			// aanroepen I2C communicatie

#define adres 0x57			// het adres van de chip

const int waarde = 26;		// de hoeveelheid te verzenden data items

byte data;				// alleen bytes in de geheugenplaatsen

void setup() {

Wire.begin();			// I2C communicatie opstarten

Serial.begin(9600);			// Communicatie met PC opstarten

// delay(100);			// staat er wel, maar zo werkt het ook

// schrijven

Serial.println("Schrijven naar EEPROM:");	// tekst op scherm

Wire.beginTransmission(adres);	// 0x57

Wire.write(0x00); 			// MSB, let op! dit is HEX

Wire.write(0x00);			// LSB, ook dit is HEX

for (byte i = 0; i < waarde; i++) {	// schrijf de 26 data bytes

Wire.write(i + 65);		// schrijf 0+65 (= de letter A) naar EEPROM

Serial.write(i + 65);		// geef weer op scherm

Serial.print(" ");			// een spatie tussen de letters

}

// delay(10); 			// staat in het oorspronkelijke bestand.

Serial.println();			// nieuwe regel

Wire.endTransmission();		// einde I2C communicatie

// delay(10); 			// staat in het oorspronkelijke bestand.

// lezen

Serial.println("Lezen uit de EEPROM:"); // tekst op scherm

Wire.beginTransmission(adres);	// chip adres

Wire.write(0x00);			// MSB pointer

Wire.write(0x00);			// LSB pointer

Wire.endTransmission();		// pointer is ingesteld, nu data ophalen

//delay(10);			// tsja, zonder blijkt het ook te werken

Wire.requestFrom(adres, waarde);	// op chipadres, wordt nu de waarde van het

// pointer adres opgehaald

// delay(10);			// alwéér die stabilisatie tijd, zo werkt het ook.

for (byte i = 0; i < waarde; i++)  {	// achtereenvolgens worden nu 26 (= waarde)

// geheugencellen uitgelezen

data = Wire.read();		// lees de data op het aangewezen adres

Serial.write(data);			// zet op het scherm

Serial.print(" ");			// spatie

}

// delay(10);

}

void loop() {  }			// leeg, maar verplicht aanwezig.

Pointerbytes bepalen voor het lezen/schrijven van het volgende blok/pagina

void setup() {

Serial.begin(9600);

word adres = 4096;		// bijvoorbeeld dit adres 4K

byte BYTE_1 = adres >> 8;	// schuif voor het MSB deel, 8 posities naar rechts op

// hierdoor wordt dit byte het MSB en gaat het LSB deel verloren.

byte BYTE_2 = adres - (BYTE_1 << 8); // door zojuist gemaakte byte weer 8

// posities naar links te schuiven en dit van het oorspronkelijke

// adres af te trekken, blijft het LSB over.

Serial.print("Het adres is: ");

Serial.println(adres);

Serial.print("eerste deel MSB is: ");

Serial.println(BYTE_1);

Serial.print("tweede deel LSB is: ");

Serial.println(BYTE_2);

}

void loop() {}

Groeten, Dré Jansen